## Slide 1
Актуальные вопросы геодезии и
геоинформационных систем
Загретдинов Р.В.
Бахтиаров В.Ф.
Загретдинов А.А.
Казань, 31.08 - 01.09.2023
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ГНСС СТАНЦИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОДИНАМИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РФ

## Slide 2: До 1901 г. АО КИУ была источником точных координат и времени для востока России

## Slide 3: К середине 20 века АОЭ им. В.П. Энгельгардта одна из ведущих мировых астрометрических обсерваторий - https://astro.kpfu.ru/
Зенит-телескоп ЗТЛ-180 участвовал в
широтных наблюдениях по программам ГСВЧ
Меридианный круг Репсольда (1845 г.)

## Slide 4: Служба IGS – 30 лет истории
Сеть IGS в 1993 году
Антенна пункта JPLM NASA

## Slide 5: Служба IGS – 30 лет истории
Сеть IGS в 2023 году – 516 станций

## Slide 6: Пункт KZN2 в составе сети IGS с 2012 года

## Slide 7: Пункт KZN2 среди 55 опорных станций ITRF 2020
Reference Frame Working Group Technical Report 2022

## Slide 8
IGS станции по данным Astronomical Institute of the University of Bern (AUIB)
Наблюдательные пункты единой геофизической службы РАН (NEDA/IGS) Стеблов Г.М.
Notes: IGS станции с возможностью рисовки временных серий от AIUB
Исходной геодезической основой для базового пункта являются станции международной ГНСС сети IGS. Привязка базового пункта к пунктам отсчетной сети ITRF (в геоцентрической системе координат ITRS) осуществляется посредством организации длительных (не менее 2 суток) сеансов спутниковых наблюдений. Координаты базового пункта определяются относительно не менее трех близлежащих IGS-пунктов в геоцентрической системе координат со СКП не более 20-30 мм

## Slide 9
Землетрясение в Турции 6 февраля магнитудой 7.8

## Slide 10
Пункты ФАГС 2023 (Лапшин А.Ю., КВНО-2023)

## Slide 11
Пункт ФАГС OKTB в астрономической обсерватории им. Энгельгардта (контракт Роскадастр, осень 2022)

## Slide 12
Пункты ФСГС (Лапшин А.Ю.) https://fsgs.cgkipd.ru/ 2367 (1802 стабильных, 8 недействующих) станции
Notes: ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФСГС:
Перевод всего пользовательского сектора на работу в единой государственной системе координат;
Повышение оперативности выполнения кадастровых, инженерно-геодезических и др. работ;
Выявление и анализ различного рода смещений и деформаций. Решение задач геодинамики геодезическими методами;
Различные задачи навигации транспортных средств.

## Slide 13
Обработка ГНСС станций в Казанском университете ftp://178.213.241.23
CORS | 18
KPFU | 22
PRIN | 602
RUSS | 20
SMAN | 392
TATN | 43
TOPN | 355
VOLG | 23
ВСЕГО | 1483

## Slide 14
Обработка ГНСС станций в Казанском университете
The Bernese GNSS Software

## Slide 15
Статистика по продолжительности ГНСС измерений
SAMR0RUSS – СВАГП (Самара)
65%
Notes: Станции СВАГП – Самара, Оренбург, Пенза, Ульяновск, Чебоксары

## Slide 16
Статистика по определению
глобальных координат и скоростей

## Slide 17
Смещения станций после учета модели NUVEL 1A

## Slide 18
Обработка «стабильных» ГНСС станций (~400 ст.)
Notes: «Стабильные» станции имеют периоды измерений 3 года и более

## Slide 19
Постоянно «опускающиеся» ГНСС станции
23KR0TOPN
74PL0TOPN
KOTE0VOLG
KRD40PRIN
Краснодар
- ГОК "ЕвроХим-ВолгаКалий"
- Светлинский карьер
Notes: По состоянию на июнь 2022 года общая протяженность выработок рудника превышает 40 км.
Светлинское золоторудное месторождение (Челябинская область)
Одним из крупнейших золотых месторождений в России на сегодняшний день считается Светлинское месторождение, которое эксплуатируется карьером с 1992 г.

## Slide 20: Trimble RTX-PP
загрузка файла сырых GNSS измерений на сайт http://www.trimblertx.com/
Получение на email координат пункта, вычисленные в выбранной общеземной системе отсчета (на текущую эпоху и на фиксированную)
Notes: «Стабильные» станции имеют периоды измерений 3 года и более

## Slide 21
UNAVCO Plate Motion Calculator
Модель | Ссылка
GSRM v2.1 (2014) | Kreemer, Blewitt, and Klein [2014]
ITRF2014 | Altamimi, Rebischung, Métivier, and Collilieux [2016]
ITRF2008 | Altamimi, Métivier, and Collilieux [2012]
NNR-MORVEL56 | Argus, Gordon, and DeMets [2011]
MORVEL (2010) | DeMets, Gordon, and Argus [2010]
GEODVEL (2010) | Argus, Gordon, Heflin, Ma, Eanes, Willis, Peltier, and Owen [2010]
APKIM2005 | Drewes [2009]: ITRF2005 site solutions by DGFI or IGN
GSRM v1.2 (2004) | Kreemer, Holt, and Haines [2004]
CGPS (2004) | Prawirodirdjo and Bock [2004]
REVEL 2000 | Sella, Dixon, and Mao [2002]
ITRF2000 (AS&B [2002]) | Altamimi, Sillard, and Boucher [2002]
HS3-NUVEL 1A | Gripp and Gordon [2002]
APKIM2000 | Drewes [1998], Drewes and Angermann [2001]
ITRF2000 (D&A [2001]) | Drewes and Angermann [2001]
HS2-NUVEL 1A | Gripp and Gordon [1990], DeMets, Gordon, Argus, and Stein [1994]
NUVEL 1A | DeMets, Gordon, Argus, and Stein [1994]
NUVEL 1 | Argus and Gordon [1991]

## Slide 22
Обработка ГНСС станций ПАО Татнефть

## Slide 23
Постоянно действующие ГНСС станции на территории Республики Татарстан

## Slide 24: Базовые пункты ГДП сети ПАО ТАТНЕФТЬ
Notes: Центральным пунктом сети первого уровня следует выбрать пункт MAKT ТГРУ ПАО «Татнефть» (пос. Н. Мактама Альметьевского р-на) а в
качестве дополнительных, один из наиболее стабильных пунктов, расположенного на
Ашальчинском месторождении сверхвязких нефтей – пункт GZU1, а также пункт
заложенный на здании ТатНИПИнефть (г. Бугульма). Поскольку на пункте MAKT и
пункте GZU1 Ашальчинского месторождения сверхвязких нефтей ГНСС наблюдения
ведутся постоянно, это позволит практически ежесуточно контролировать стабильность
пунктов первого уровня ГССН ПАО «Татнефть», а относительно них и стабильность
пунктов ГССН второго уровня.

## Slide 25
Пространственно-временной анализ данных систем наблюдений стационарных ГНСС станций
MKTM
GZU1
3204
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

## Slide 26
Сравнение трех моделей движения ЕА плиты на Юго-востоке Татарстана с результатами ГНСС мониторинга

## Slide 27
Пространственно-временной анализ ГНСС станции на Ашальчинском месторождении СВН
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ITRF
ITRF-
Velocities

## Slide 28
Заключение
Для европейской части РФ глобальные модели движения Евроазиатской плиты имеют хорошее согласие с нашими результатами
Для выявления региональных плановых движений требуется не менее 5-6 лет регулярных ГНСС измерений. Для ряда пунктов выявлены систематические опускания земной поверхности.
ftp://178.213.241.23 – Архив RF.7z - Пакет визуализации результатов обработки центра обработки КФУ можно использовать для анализа долговременного поведения ГНСС станций регионов и вычисления координат на требуемую эпоху, например 1.01.2011

## Slide 29
Заключение
Приглашаем к сотрудничеству держателей ГНСС станций и длительных архивных ГНСС измерений
Выражаем благодарность компаниям ООО «ГЕОСТРОЙ ИЗЫСКАНИЯ» (TopNETlive-Россия), АО ПРИН (PRINNET), ООО “ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС” (SmartNet Russia) и др. за предоставленный доступ к архивам ГНСС измерений
Приглашаем завтра 1 сентября 2023 в Казанский федеральный университет (кафедра астрономии и КГ) и астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта (АОЭ)

## Slide 30
Спасибо за внимание!

## Slide 31: Загретдинов Р.В., доцент каф. астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета
Бахтиаров В.Ф., инженер-геодезист ООО «НПК ГЕОПОЛИГОН КФУ»
Загретдинов А.А., ассистент каф. астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета